## Slide 1
yuMES 프로세스 (설비 I/F)
프로젝트명
문서 ID
버 전
:
:
:
일진MES개발및 구축
프로세스
V00.01

## Slide 2
- 접속정보 및 예제 -
접속정보:
IP: 197.200.81.172
PORT: 20000
예제(참고용):
TR: 88001
PACKET: 92
보낼는데이터 샘플: MCN001;88001-00001;ModelX;12.345;0.123;12.400;0.055;123.456;1.234;124.000;0.544;OK;OK;79;

## Slide 3
- 모든 설비 공통 -

## Slide 4
0. Header Information
헤더정보 | 자료형 | 설명 | 데이터 | 사이즈 | 비고
TotLength | integer | Packet전체길이 |  | 4 | 헤더(244) + 데이터 Length
CompressFlg | char | 압축여부 | 공백 or Null | 1 | 
PacketID | char | Packet 유형 | $92(0X92) | 1 | (Polling : $10)
ErrGu | char | Err 구분 | 공백 or Null 송부 | 1 | *정상 - 미들웨어 → 설비 : 0 Return *에러 - 미들웨어 → 설비 : 1 Return
TrCd | integer | 배포된 TR코드번호 | 85001 | 4 | (Polling : 00000)
BeAf | char | 이전이후구분 | 공백 or Null 송부 | 1 | 
MsgCd | array [0..3] of char | 메세지코드 | 공백 or Null 송부 | 4 | *정상 - 미들웨어 → 설비 : 공백 Return *에러 - 미들웨어 → 설비 : 데이터 Return
Msg | array [0..199] of char | 에러메세지 | 공백 or Null 송부 | 200 | *정상 - 미들웨어 → 설비 : 공백 Return *에러 - 미들웨어 → 설비 : 에러메세지 Return (메시지 앞2자리 #9 일 경우 50141 코드 사용
WinID | integer | 윈도아이디 | 프로그램 Window Handle값 | 4 | 
Org_Len | integer | 압축전 데이타 길이 | 0 | 4 | 데이터 Length
SQLGu | char | SQL구분 | $05 | 1 | 고정, (Polling : $06)
NxtLen | integer | Next값 기준시 | 0 | 4 | 
Filler | array [0..14] of char | Filler | 공백 or Null | 15 | 
RCnt | integer | 레코드 갯수 |  | 4 | *$90패킷시 정상 – 미들웨어 → 설비 : 레코드 수
전체 자리수 |  |  |  | 244 | TotLength 길이는 제외
Polling : 서버에서 30초 단위로 접속을 끊기 때문에 연결유지를 위해 사용하며 Receive data없음.

## Slide 5
0. 공통 적용 필요사항 (필독)
서버 → 설비
RETURN
DATA
DATA 간 파라미터 없음 → 자리수로 구분
HEADER 정보
“MSG”필드
자리수 : 80
UTF 인코딩 불필요
에러 발생시 작업자가 내용 확인 어려움
자리수 : 200
MSG 앞 2자리 #9 일 경우 50141 TR코드 사용
DATA 간 파라미터 존재 → ; 구분자 송부
에러메세지
처리방법
한글 메시지 기준
에러메세지 가시성 불가 설비 존재
Header의 Msg 필드 사용
다국어 처리 필요
에러 메시지 가시성 필수
Header의 Msgcd 필드 사용하여 에러메시지TR 추가 조회

## Slide 6
- TR구성 -

## Slide 7
Packet : 92
둠파트(승용)
TR : 88001
TR88001.둠파트(승용) 입력 (1 ~ 2), O
데이터 전송
설비 → 서버 SEND PARAMETER | 설비 → 서버 SEND PARAMETER |  | 
1 | 설비코드 | NVARCHAR(50) | MCN01-02
2 | 바코드 | NVARCHAR(50) | 400000304856
3 | 모델명 | NVARCHAR(50) | NOZZLE 802
4 | 토크설정-기본값 | NUMERIC(12,3) | 40000
5 | 토크설정-편차 | NUMERIC(12,3) | 1000
6 | 토크측정-Data | NUMERIC(12,3) | 40050
7 | 토크측정-편차 | NUMERIC(12,3) | 50
8 | 각도설정-기본값 | NUMERIC(12,3) | 220
9 | 각도설정-편차 | NUMERIC(12,3) | 120
10 | 각도측정-Data | NUMERIC(12,3) | 234
11 | 각도측정-편차 | NUMERIC(12,3) | 14
12 | 토크값 판정 | NVARCHAR(10) | OK
13 | 조립각도 판정 | NVARCHAR(10) | OK
14 | 높이 | Int | 7133
데이터 DB저장
(임시-테스트용) 입력된 데이터 조회후 그대로 리턴.
서버 → 설비 SEND PARAMETER | 설비 → 서버 SEND PARAMETER |  | 
1 | 테이블키값 | Bigint | 111
2 | 등록일시 | Datetime | 2025-09-12 11:13:52
3 | 바코드 순차 | Int | 1
4 | 설비코드 | NVARCHAR(50) | MCN01
5 | 바코드 | NVARCHAR(50) | 400000304856
6 | 모델명 | NVARCHAR(50) | NOZZLE 802
7 | 토크설정-기본값 | NUMERIC(12,3) | 40000
8 | 토크설정-편차 | NUMERIC(12,3) | 1000
9 | 토크측정-Data | NUMERIC(12,3) | 40050
10 | 토크측정-편차 | NUMERIC(12,3) | 50
11 | 각도설정-기본값 | NUMERIC(12,3) | 220
12 | 각도설정-편차 | NUMERIC(12,3) | 120
13 | 각도측정-Data | NUMERIC(12,3) | 234
14 | 각도측정-편차 | NUMERIC(12,3) | 14
15 | 토크값 판정 | NVARCHAR(10) | OK
16 | 조립각도 판정 | NVARCHAR(10) | OK
17 | 높이 | Int | 7133
NOZZLE 802
40000030536
220
120
266
46
OKOKOK
7135
수집한 데이타
Exec sp_PROD_006_DOM_GATHERING@P1
c
@P1varchar(1000)
V
2025-08-21 08:04:56=
NOZZLE 802 [모델명]
400000304856 [바코드]
40000 [토크설정-기본값]
1000 [토크설정-편차]
40050 [토크측정-Data]
50 [토크측정-편차]
220 [각도설정-기본값]
120 [각도설정-편차]
234 [각도측정-Data]
14 [각도측정-편차]
OKOKOK [최종결과]
7133 [높이]
최초값은 좌, 이후는 우로 판정 예정
IF_MCN_TNK_DOM_PSG